## Slide 1
Algorithm_new 전체 구조
CMP 공정 데이터가 병합 → 학습 → 시뮬레이션으로 흐르는 3단계 파이프라인
Django Set-up DB
공정·Recipe·Target 설정
1. Merge
실측 + HUB 데이터 병합
PRE_THK_INFO
사전공정 계측값
2. Module
학습값 생성
Learning DB
Pre-VM · RR · Offset
3. Simulation
예측값 계산
CSV Output
13P · ED1 · ED2 · Z5
공정별 실행 파일
merge/*/Merge_Hub.py module/*/Module.py simulation/*/Simulation_Hub.py
실제 공통 로직은 Common/에 집중되어 있고, 각 Hub 파일은 Family·Oper_Desc·보정 옵션을 주입하는 얇은 실행 진입점입니다.

## Slide 2
학습 단계: Module 파이프라인
Merge 데이터에서 세 종류의 학습값을 만들고 MongoDB에 저장
Merge DF
wafer 실측 데이터
Pre-Thickness VM
사전 두께 편차 이동평균·회귀
MongoDB 저장
Removal Rate
소모품 마모량 ↔ RR 선형회귀 b1/b0
MongoDB 저장
Offset
Idle·LC 상태의 시간 보정값
MongoDB 저장
핵심 처리 규칙
• 소모품 값 급감 시점을 교체 시점으로 보고 pad/head/disk cycle 분리
• RR은 전체·최근 가중·현재 cycle·특정 구간(IF) 회귀계수를 각각 생성
• Offset은 실제 RR과 예측 RR의 차이를 Idle/LC 상태별로 평균화

## Slide 3
시뮬레이션 단계: 시간 기준 결합과 Zone별 출력
실측 wafer에 “그 시점까지의 최신 학습값”을 붙여 예측 결과를 산출
실측 Merge DF
Pre-VM
Removal Rate
Offset / Ref lot
simulate()
merge_asof로 시점 결합
Pre_Thk 산식
이동평균 + raw/reg
RR / Offset 반영
연마 시간 보정
최종 예측값
두께·시간·편차
Zone 분류
TIME / PRESSURE
Simul_13P.csv
Simul_ED1.csv
Simul_ED2.csv
Simul_Z5 / Other.csv
공정별 Simulation_Hub.py의 PRE_THK_FORMULA가 PRE_OPER, PRE_OPER2~4의 사용 방식(raw / 회귀 / 가중치)을 결정합니다.